Методы разведения препарата для дезинфекции «Кемицид плюс» производства   ООО «КемиклКрафт»

При расчете концентрации рабочих растворов средство «Кемицид плюс»  принимают за 100% вещество.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов «Кемицид плюс»

| Концентрация рабочего раствора (%) | Количество средства и воды (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  | Кемицид плюс | Вода | К-ДЕЗ | вода |
| 0,1 | 1,0 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,2 | 2,0 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,3 | 3,0 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 5,0 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10,0 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 20,0 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 30,0 | 970 | 300 | 9700 |
| 20,0 | 200,0 | 800 | 2000 | 8000 |

Контроль концентрации рабочего раствора «Кемицид плюс» в проводят посредством  полосок индикаторных химических, разработанных непосредственно для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Кемицид плюс».

Формула для дозаправки и корректировки рабочего раствора:

V фактический * % по тест-полоске = X

V фактический * 1% = Y

Y - X = необходимое количество концентрата на заданный объем.

С целью экономии препарат «Кемицид плюс» возможно применять в концентрации от 0,2% согласно инструкции.

Для работы с оборудованием Керхер при концентрации ниже 1,5%-2%, рекомендуем предварительно развести концентрат в 2 раза с водой и залить в накопительную емкость.

Три действия:

1. процент кархера делим на процент нашей рабочей смеси(как вариант 1.5/0.2=7.5).

2. обьём колбы смеси кархера делим на наше полученное число(600мл/7.5=80мл) получаем сколько залить препарата в ПУСТУЮ колбу для кархера.

3. в колбу кархера с залитым по формуле препаратом доливаем воду до конца.

4. вставляем колбу в кархер.

Формула расчета

V фактический объем бака Керхера

Х концентрация, которую выдает Керхер

Y концентрация, которую требуется получить

(Х/ Y)/ V = кол-во рабочего раствора

Настоящее приложение является неотъемлемой частью «Инструкции по применению средства «Кемицид плюс» для дезинфекции объектов ветнадзора».